# Арт 5590

# Часы настенные, большие

В комплект поставки входят: корпус, пластиковое стекло, механизм, стрелки. Циферблат в комплект не входит.

Порядок сборки:

Шаг 1. Распечатайте циферблат и поместите его на часовую панель. Для того чтобы расположить его ровно, ориентируйтесь на верхнее отверстие в панели – деление «12» должно находиться строго под ним.

Шаг 2. Прикрепите механизм к задней стороне корпуса, поместив его на отведенное место (под отверстием для стенного крепления). Вы должны услышать щелчок и убедиться, что механизм закреплен.

Снять механизм можно, потянув его за нижнюю часть наверх и на себя.

Шаг 3. Установите стрелки. Стрелки должны быть установлены строго в следующем порядке: часовая, минутная, секундная. Проверьте, чтобы все три стрелки были хорошо закреплены и располагались параллельно друг другу.

Шаг 4. Закрепите на панели пластиковое стекло. Стекло имеет три крепления, соедините их с корпусом поочередно.

Шаг 5. Установите батарейку. Убедитесь, что часы начали ход. С помощью колесика установите верное время.

Батарейки

Используйте 1 АА батарейку. Соблюдайте полярность! Если часы стали показывать неверное время или остановились, используйте новую батарейку.

Внимание

При несоблюдении данной инструкции производитель не несет ответственности за качество продукции.

Данные часы не для уличного пользования и предназначены для использования только в помещениях.